## Slide 1: Aplikace pro automatické vyhledávání situací zvýšené fyzické aktivity v datech získaných z krokoměru a jejich komparace s hodnotami glykémie ze CGM u pacientů s diabetes mellitus
M. Poláček1, A. Holubová2, J. Mužík1,2, K. Hána2, P. Smrčka2, M. Kvapil3, J. Brož3
1 Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
2 Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT, Praha
3 Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Vytvořená aplikace generuje na základě individuálního nastavení vstupních parametrů (tj. rozmezí velikosti intenzity fyzické aktivity, velikosti poklesu glykémie a doba trvání tohoto poklesu) seznam situací, které vyhovují nastaveným podmínkám. Každá nalezená situace obsahuje kromě informace o celkovém počtu nachozených kroků, velikosti poklesu glykémie, dobu jejího trvání a také odkaz pro okamžité zobrazení situace v grafické podobě v systému Diani se zvýrazněním nalezeného úseku. V druhém grafu jsou zobrazeny také dávky inzulínu a množství sacharidů v přijímaném jídle a aktivita spolu s intenzitou spánku.
Jedná se tedy jak o statistickou vizualizaci dat nalezených úseků podle zadaných podmínek, tak i grafické zobrazení naměřených dat na další stránce, kde jsou zobrazena v denním náhledu.
Aplikace byla testována u tří pacientů, kteří používali kontinuální monitoraci glykémie spolu s krokoměrem dohromady 169 dní (117, 30 a 22 jednotlivě u každého pacienta). Při nastavení krokové frekvence od 300 do 500 kroků/5min, poklesu glykémie větším než 2 mmol/l a době trvání poklesu delší než 20 minut bylo nalezeno 54 událostí splňujících kritéria (27, 10, 17 jednotlivě u každého pacienta). U těchto událostí došlo celkem ve 12 případech k hypoglykémii a v 9 případech poklesla glykémie do intervalu od 4-5 mmol/l.
Využíváním aplikace pro automatické vyhledávání situací zvýšené fyzické aktivity související s poklesem glykémie se může časově efektivně pacient poučit z předešlých podobných situací, při nichž došlo k nežádoucím výkyvům glykémie, a provést změny léčebného režimu tak, aby bylo takovýmto výkyvům v příští podobné situaci již zamezeno. Toto řešení může navíc pozitivně ovlivnit přístup pacienta k vykonávání aktivit, kterým se dříve vyhýbal v důsledku špatného zvládání glykemických výkyvů v jejich průběhu.
Tento modul implementovaný do webové aplikace Diani je plánováno dále rozšířit o další upřesňující vyhledávací paramenty pro nacházení situací se specifickými vlastnostmi jako je např. nalezení jen situací, ve kterých pokles glykémie dosáhne hypoglykémie. Jeden z dalších ostře specifikující parametrů pro rozšíření vyhledávacích parametrů je omezení délky časových úseků nalezených. Protože jde o zcela nový přístup k naměřeným datům, je nutno ověřovat výsledky za dozoru experta, jelikož neexistuje žádný jiný validační způsob jak výsledky z tohoto vyhledávacího modulu ověřit.
Úvod
Metodika
Systém Diani umožňuje současné zobrazení a analýzu hodnot z krokoměru, kontinuálního monitoru glykémie, dávky inzulínu a obsahu sacharidů v jídle. Znalost chování glykémie v průběhu fyzické aktivity je pro pacienty zejména s diabetem 1. typu klíčovou informací pro adekvátní nastavení a načasování inzulínových dávek a doplňování sacharidů.
Automatické vyhledávání takovýchto situací v naměřených datech může pomoci pacientovi rychle nalézt místa, která byla pro něj problematická z hlediska zvládání glykemických výkyvů. Pacient se tak může poučit, jak se jeho glykémie chová v souvislosti s velikostí a trváním dané pohybové aktivity, a v budoucnu se vyhnout opakování případných chyb. Systém zároveň výrazně šetří čas pacienta i lékaře.
B
Milan Poláček, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno. polacmi1@fel.cvut.cz
Závěr
Výsledky
Použitá data jsou z období 2.pol 2015 a 1. čtvrtletí 2017